## Slide 1
计算机系统结构
μcos系统移植暨应用开发
1852024 李兵磊
成员（按学号顺序） 1852329 赵孟石
1853790 庄镇华
指导老师：郭玉臣老师

## Slide 2
目 录
CONCENTS
实验概要
移植操作系统
开发应用程序
视频演示
01
02
03
04

## Slide 3
1.1实验内容
选用 MicroBlaze 嵌入式软核来进行操作系统的移植工作。
移植的操作系统则选用了𝜇C/OS -III操作系统。

## Slide 4
1.2实验环境
Xilinx Nexys4 Artix-7 开发板
硬件环境
软件环境
操作系统：Windows 10 (64-bit)
实验环境：Vivado v2019 (64-bit)
移植的操作系统：𝜇𝜇C/OS -III
CPU 软核 IP：Micro Blaze

## Slide 5
2.1安装板级开发包
硬件环境
https://github.com/Digilent/vivado-boards
官网：
板级开发包是构建嵌入式操作系统所需的引导程序(Bootload)、内核(Kernel)、根文件系统(Rootfs)和工具链(Toolchain) 提供完整的软件资源包。

## Slide 6
2.2进行模块设计
添加CPU部件 Micro Blaze，不使用缓存设备，利用片内存储32KB。
添加CPU
01
添加定时器AXI Timer，设置时钟频率为N4板上单端频率100Mhz。
定时器
03
添加中断控制器AXI Interrupt Controller以支持时钟中断。
中断控制器
04
添加提供串口模块字符串输出的硬件AXI Uartlite IP核。
添加硬件设备
02

## Slide 7
2.2进行模块设计
●连接定时器和中断控制器
●验证布局

## Slide 8
2.3生成bit流
将布局设计输出为实际的ip核文件，并生成顶层模块，得到*.v文件。
顶层模块
01
点击Generate Bitstream生成bit流。
生成bit流
03
进行接口约束， E3为N4板上时钟信号源，J15控制复位信号。
约束代码
02

## Slide 9
导出硬件
01
打开SDK
新建工程
02
板级配置
03
2.4操作系统移植
将刚生成的CPU导出为硬件，注意要同时导出bit流
打开SDK设计界面，加入BSP目录地址，以便使用μcos操作系统封装模块。
打开板级配置菜单，指定标准输入输出的串口，指定中断时钟信号，重新生成BSP。

## Slide 10
3.1开发环境设置
选择处理器
新建应用项目
选择μcos系统

## Slide 11
3.2程序代码编写
void MainTask(void *p_arg){
OS_ERR os_err; .
CPU_CHAR input[10] = "B";
int i;
srand(0);
while(1){
UCOS_Print("石头1 布2 剪刀3 \r\n");
UCOS_Read(input, 1);
i = rand() % 3 + 1;
if (i == 1) {
UCOS_Print("系统出了石头\n");
if (!strcmp(input, "1"))
UCos_Print("不亏\n");
else if (!strcmp(input, "2"))
UCOS_Print("血赚\n");
else if (!strcmp(input, "3"))
UCOS_Print("给了\n");
}}
……
}
猜拳游戏
人机交互

## Slide 12
4.1视频演示

## Slide 13
感谢在座各位的聆听
1852024 李兵磊
成员（按学号顺序） 1852329 赵孟石
1853790 庄镇华
指导老师：郭玉臣老师