## Slide 1
北斗卫星导航系统
1853790 庄镇华

## Slide 2
发展历史
01
系统构成
02
定位原理
03
系统功能
04
CONTENT
市场应用
04

## Slide 3
1
发展历史
PART ONE

## Slide 4
华夏祖先对于北斗星有着高山仰止般的敬畏，因为找到了北斗星，就可以在群星灿烂的夜空中找到永远在正北方向的北极星，也就实现了定向导航。将我国的卫星导航系统取名“北斗”，既有鲜明的中国特色，又彰显华夏悠久的历史文化和渊源。
为什么叫做“北斗”？
北斗卫星导航系统的“三步走”发展路线？
按照“质量、安全、应用、效益”的总要求，坚持“自主、开放、兼容、渐进”的发展原则，遵循“先区域、后全球”的总体思路，按照“三步走”的发展路线，“先区域、有源，后全球、无源”的发展思路，分步进行实施，形成突出区域确保、面向全球服务、富有中国特色的北斗系统生成模式和发展道路。
发展历史

## Slide 5
启动—试验系统
2-3颗星
2004年启动北斗卫星导航系统工程建设，2012年完成5颗GE卫星、5颗GSO卫星和4颗MEO卫星组网具备区域服务能力。建设北斗卫星导航系统，形成覆盖亚太地区的服务能力。
形成—区域服务
14颗星
2017年开始北斗三号开始进入卫星的密集发射，全球组网期，2019年6月25日02时09分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火前，成功发射第四十六颗北斗导航卫星。
完成—全球服务
35颗星
1
2
3
1994年，启动北斗卫星导航试验系统建设；2000年相继发射2颗北斗导航试验卫星，成为世界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家；2003年发射第3颗北斗导航试验卫星。
发展历史

## Slide 6
2
系统构成
PART TWO

## Slide 7
系统构成
卫星导航模型
北斗系统由空间段、运控段和用户段三个部分组成：北斗三号空间段由30颗卫星组成，其中包括3颗地球静止轨道(GEO)卫星、3颗倾斜地球同步轨道(GSO)卫星和24颗中圆地球轨道(MEO)卫星

## Slide 8
系统构成
星座
静止轨道卫星
非静止轨道卫星
北斗系统由空间段、运控段和用户段三个部分组成：北斗三号空间段由30颗卫星组成，其中包括3颗地球静止轨道(GEO)卫星、3颗倾斜地球同步轨道(GSO)卫星和24颗中圆地球轨道(MEO)卫星

## Slide 9
运控段
用户段
分为3段
系统构成
运控段由主控站、上行注入站和检测站组成。
用户段由北斗用户终端以及与其他GNSS兼容的终端组成。
空间段
目前完全工作的北斗二号系统提供授权、公开、广域差分(星基增强)和短报文等四种服务，定位精度优于10米，授时精度优于20纳秒，测速精度为每秒0.2米。

## Slide 10
3
定位原理
PART THREE

## Slide 11
北斗一号
三球交会测量原理
Lorem Ipsum Dolor Sit
Lorem Ipsum Dolor Sit
Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet, Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu.
定位原理—北斗一号的有源定位原理
北斗一号的定位原理是，采用地面中心站的中心计算机根据已知准确位置的两颗地球同步卫星为球心以卫星到用户的距离为半径(用询问和应答信号测量得到，并可以用标校站信息消除误差)构造两个球面，以地球的半径加上用户的高程为半径(高程数据库提供)构造第三个球面，计算出这三个球面在地球的交会点(消除其镜象点)即为用户的位置，这就是“三球交会测量原理”。

## Slide 12
北斗一号
定位实现
①地面中心站向“北斗一号系统卫星发送询问信号，卫星将该询问信号以广播方式转发给服务区域内的各种用户机；
②用户机接收到其中一颗卫星转发的信号以后，如果此时用户有定位请求，则用户机自动向两颗卫星播发自己的应答信号(应答信号中包含本机的识别号码D)：
③地面中心站接收到该应答信号以后，测量整个应答信号的往返总时延，并根据地面中心站至两颗同步卫星的距离与保存在地面中心站的用户机所在区域的数字高程信息，以及其它修正数据信息等，进行选代计算解算出该用户机(载体)在地球表面或空中的位置；
④地面中心站用短报文通信方式将该位置信息通过卫星传送给用户机；
⑤用户机将该位置显示出来。
定位原理—北斗一号的有源定位原理

## Slide 13
定位原理—北斗二号的无源定位原理
北斗一号系统的缺点与性能
北斗一号系统的缺点：不能覆盖两极地区，赤道附近定位精度差，只能二维主动式定位，且需提供用户高程数据，不能满足高动态和保密的军事用户要求。
●服务功能：定位、单双向授时、短报文通信；
●服务区域：中国及周边地；
●定位精度：优于20米；
●授时精度：单向100纳秒，双向20纳秒；
●短报文通信：120个汉字/次。
北斗二号系统的改进与性能
北斗二号在位置报告服务中，为提高用户容量，降低发射功率，双星工作改为三星工作，即“三收单发”的工作模式，以满足快速定位与位置报告的要求。其主要功能和性能指标为：
●主要功能：定位、测速、单双向授时、短报文通信；
●服务区域：中国及部分亚太地区；
●定位精度：优于10m；
●测速精度：优于02m/s；
●投时精度：50ns(双向10ns)；
●短报文通信：120个汉字/次。

## Slide 14
北斗二号
无线电伪距定位
Lorem Ipsum Dolor Sit
Lorem Ipsum Dolor Sit
Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet, Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu.
定位原理—北斗二号的无源定位原理
北斗2定位原理和GPS/GLONASS完全一样，无线电伪距定位。在太空中建立一个由多颗卫星所组成的卫星网络，通过对卫星轨道分布的合理化设计，用户在地球上任何一个位置都可以观测到至少三颗卫星，由于在某个具体时刻，某颗卫星的位置是确定的，因此用户只要测得与它们的距离，就可以解算出自身的坐标。

## Slide 15
北斗二号
定位实现
用户如何测量与卫星的距离？
在卫星和用户机上各安装一个时钟，并在卫星发送的测距信号中包含发送时的时间信息。这样，用户机在接收到测距信号后，只要与自身时钟的时间对比，就可以获得发送时间与接收时间的时差，再乘以光速，就可以得到与卫星的距离了。
相对于一号系统的改进？
在二号系统中，卫星只起到广播测距信号的作用，用户机根据接收到的测距信号自主解算坐标。因此该系统是一个开放系统，可容纳的用户机数量不受限制。同时由于用户机只接收信号，不需要发射信号，因此它的定位保密性强。这两点对于在军事上的应用尤其有价值。
定位原理—北斗二号的无源定位原理

## Slide 16
4
系统功能
PART THREE

## Slide 17
系统功能
01
02
短报文通信
与北斗“有源定位”的特性息息相关。有源定位是中国北斗的一大创举，利用无线电测定技术，通过两颗地球同步轨道卫星联手，不仅能回答用户“我在哪”，还能告诉关注用户行踪的相关方“你在哪”，广泛用于搜救、渔业等领域，是保障民生安全的“千里眼”。
位置报告
北斗系统的“独门绝技”。导航卫星和通信卫星是两种类型的卫星，但北斗导航卫星却附加了通信功能。北斗用户利用终端，不仅可以知道自己的位置，还可以通过短报文将自己的情况告诉他人。这个功能在沙漠、远洋、深山、森林等没有网络覆盖的地区，或者是灾害发生、通信受阻时至关重要。

## Slide 18
系统功能
03
04
导航与快速定位
北斗系统具有精密授时功能，可向用户提供20ns-100ns时间同步精度。设备从北斗导航卫星的信号上获取标准的时间信息，将这些信息通过各种类型的接口传输给需要时间信息的设备，这样就可以达到单个设备的时间校准或者多个系统的时间同步，这个过程就是卫星导航系统的授时，也常称作卫星授时。
精密授时
与GPS相比，北斗的优势在于短信服务和导航结合，增加了通讯功能；全天候快速定位，极少的通信盲区，精度与GPS相当，而在增强区域也就是亚太地区，甚至会超过GPS；在提供无源定位导航和授时等服务时，用户数量没有限制，且与GPS兼容，适合关键部门应用。

## Slide 19
5
市场应用
PART FIVE

## Slide 20
市场应用
215
交通运输
基于北斗系统的“新疆公众交通卫星监控系统”、“公路基础设施安全监控系统”、“港口高精度实时定位调度监控系统”等应用推广工作，取得了良好的示范效果。
海洋渔业
基于北斗系统的海洋渔业综合信息服务平台，实现了向渔业管理部门提供船位监控、紧急救援、信息发布、渔船出入港管理等服务。
自2003年以来北斗卫星导航试验系统正式提供服务以来，在交通、渔业、水文、气象、林业、通信、电力、救援等诸多领域得到广泛应用，产生了显著的社会效益和经济效益。
救援
基于北斗系统的导航定位、短报文通信以及位置报告功能，提供全国范围的实时救灾指挥调度、应急通信，提高了应急救援的反应力和决策力。

## Slide 21
市场应用
215
气象
研制成功了一系列气象测报型北斗终端设备，提出了实用可行的系统应用解决方案，解决了国家气象局和各地气象中心气象站的数字报文自动传输和可视化问题。
电力
成功开展了基于北斗系统的电力时间同步应用示范，为电力事故分析、电力预警系统、保护系统等高精度时间应用创造了条件。

## Slide 22
THANKS FOR YOUR WATCHING